附件1

1号高炉槽下新增废钢上料系统项目供货清单

| 序号 | 产品名称 | 型号描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 减量称重漏斗 |  | 套 | 1 |  |
|  | 漏斗 | Vu=10m3，焊接件，内设耐磨衬板（衬板尺寸300×300×16mm，高锰铸铁材质，其中Mn%≥13% ） | 台 | 1 |  |
|  | 电气仪表 | 配套仪表、传感器、料位计、控制箱等 | 套 | 1 |  |
|  | 振动给料机 | 给料能力Q=100~300t/h，漏斗出料配套，含控制箱，变频电机（一级能效），配套变频器参考品牌：AB、西门子，控制方式必须含旁路设置功能 | 台 | 1 |  |

备注：最终以设计院设计为准，报价不调整。

1号高炉槽下新增废钢上料系统项目

减量称重漏斗设备技术附件

- 总则

1.1宁波钢铁有限公司1号高炉槽下新增废钢上料系统项目减量称重漏斗。它包括工艺的设置、设备的设计、制造、检验、验收、涂装、运输、卸货、指导安装、编程、调试等方面的一切事宜。

- 使用条件

2.1使用地点：宁波钢铁有限公司炼铁厂；

2.2气象条件：本地区属亚热带季风气候，温和湿润，四季分明，年平均气温16.2℃，平均气温以七月份最高为28.8℃，一月份最低为-4.2℃。全市无霜期一般为230～240d，作物生长期为300d，适宜于粮、棉、油料等作物的生长。年平均降水量为1300-1400mm，5～9月，占全年降水量的60%。基本风压0.70KN/M2；基本雪压0.3KN/M2。本场地的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g。

2.3注意事项：海边气候对设备的腐蚀。

2.4物料特性

本项目输送物料为废钢钢渣：

(1)尺寸：直径≤100mm（或最大外形尺寸≤100mm）；

(2)外形：无尖锐棱角或毛刺；

(3)堆密度：≥1.5t/m3；

(4)其它：干燥、清洁、无油、无有毒物混入。

- 技术要求

## 3.1主要性能要求

## （1）每次加料量：2-2.5t。仪表可设置加料量，单独进行。最大加料能力：300t/h。

## （2）加料精度：称重精度士0.02%、使用精度土1%。精确到1Kg。

## （3）料斗容积10m³，容重约为15t，可根据现场尺寸而定。

## 3.2工艺流程

在料斗下加一级振动给料装置，把物料由自由下落变成振动给料方式。达到控制物料投料的快慢及总量控制。计量方式为减量称方式。

（1）当计量系统接到启动命令后，按给定的速度运行振动给料机，把物料输送下级输送设备，达到设定的下料总量，振动给料机停下，物料停止投送。

（2）计量方式：第一次读取量减去第二次读取量=下料量

（3）最大给料量：300t/h。一次约投2-2.5吨，时间2.5分钟。

3.3料斗

Vu=10m3，焊接件，内设耐磨衬板（衬板尺寸300 mm×300 mm×16mm，高锰铸铁材质，其中Mn%≥13% ）。

3.4仪表、传感器

3.4.1仪表功能

（1）仪表精度：精度优于0.1%

（2）显示器  ：采用128*64点阵VFD荧光显示器，显示信息量大，可同时显示四行，滚动菜单显示

（3）电源165-265VAC，50/60Hz，功率小于30W

（4）称重传感器激励电源输出10VDC±5%，200mA，可并联3个称重传感器

（5）称重传感器最大输入信号 33mV

（6）辅助电源输出 23-27V， 300mA

（7）使用温度：－10℃～40℃，相对湿度≤85%，不要安装在日光直射的场所

（8）保存温度：-40℃～+80℃，避免在高温下长期保存

3.4.2传感器主要参数

称重传感器应具备自动标定功能。

灵敏度：3mv/ v

传感器精度士0.03%:

传感器量程：500 kg／只

绝缘电阻：>5000MΩ

3.4.3控制方式

3.5振动给料机

给料能力Q=100~300t/h。该设备采用电机型、通用型、吊式、螺簧式、交流电、封闭型。为保证设备整体寿命，需考虑耐磨措施等。设备配套电控箱，机旁手动＋远程自动控制，要求双层不锈钢304材质带门把手、防灰防雨型。

给料机电机采用一级能效变频电机。配套变频器参考品牌：AB、西门子，控制方式必须含旁路设置功能。

3.6所供设备为全密闭结构，设备进出料口包括法兰短管、软连接、配对法兰及连接件、密封件。设备安装及制作限制尺寸要求详见本协议附图，设备高度尽量要小。附图为示意图，设备满足最大外形尺寸及进出料尺寸要求外，内部形式（含机架、漏斗、给料机、称重设施等）由厂家自行设计。

4.图纸交付和设备随机资料

4.1设计资料交付

1）技术附件签订后，承揽方按要求设计该设施的全套工艺布置及各单体设施。

2）合同签订7天内提交工艺布置总装图、各单体设备详图、各单体设备重量、总装机功率、电流电压要求、各能源介质压力及用量、接口条件、功能规格书、施工和安装所必须的尺寸和数据，电子版资料一份。

4.2 制造资料交付

1）设备制造完成交货时应提交设备总装配图，备件表，发货清单、质量合格证、易损件清单（型号、规格、名称、图号）等，随设备装箱。

2）设备交货时，承包方需向发包方以下随机资料一式四份(包括但不限于)

| 序号 | 图纸、资料和技术文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装箱清单 | 4 |  |
| 2 | 产品合格证、质量检验证书、进口设备原产地证（若有） | 4 |  |
| 3 | 装配图纸、原理图、接线图、系统图等 | 4 |  |
| 4 | 安装使用说明书、操作和维修手册 | 4 |  |
| 5 | 备品备件清单(图号、规格、型号、数量、生产厂) | 4 |  |
| 6 | 外购件清单(规格、型号、数量、生产厂) | 4 |  |
| 7 | 其它 | 4 |  |

5 制造工艺及技术要求

5.1 焊接工艺

a、焊接部位按设计要求打坡口；

b、按工艺顺序进行拼对焊接；

c、按设计的焊缝厚度、宽度焊接；

d、按设计的方法和尺寸对焊件矫正；

e、对焊缝表面及缺陷进行处理；

f、按设计要求对焊缝检验。

5.2 机械加工工艺

a、按设计参数下料打孔定位；

b、依工艺文件装卡、粗加工；

c、对成品工件做防锈处理。

5.3 下料工艺

a、对原材料材质单、产品合格证确认；

b、对原材料的几何尺寸及外观质量检查；

c、在合格的原材料按下料工艺文件划线并剪、割、锯、切；

d、保证部件的刚强度和外观，依据少焊多折压原则，按照工艺要求折弯和压制成型，保证设计的折压圆角。

e、对焊件的边进行光饰钝化处理，以减少裂纹源。

5.4 装配工艺

a、按设计要求对所有加工件进行再检验；

b、设计要求对所有紧固件的身份符合性及参数检验；

c、按要求清除应清除的毛刺、杂物及防锈层；

d、按设计顺序、装配参数和紧固力装配。

5.4 材料选用

1）材料生产企业选择：按ISO-9001标准中分包商的要求选择，必须具备工商登记证、生产许可证。

2）原材料购进证件齐全：材料的材质检验证（原件）、产品出厂合格证（原件）完整、正确、相符。

3）外观要求：无锈蚀、无缺陷。

6.出厂验收

1）设备的监制、检验严格按照国家标准和规范及合同要求进行，采取中间检验与出厂检验相结合的方式，设备具备组装条件后，承包方通知发包方对设备进行中间检查，发包方因故不能到场，承包方接到发包方通知后可自检组装。在设备的整个生产过程中，发包方可随时到承包方监制。

2）发包方根据设备制造进度，有权对产品质量和采购的材料及配套件进行现场监督检查。发包方有权派员依据设备加工进度，对主要试验、装配、预砌工序进行跟踪监制。

3）出厂预装和检验

厂内预装出厂检验的项目、检验方法和性能参数保证指标，严格按工厂技术规范执

4) 本设备为B类设备的检验。承包方在自检合格后，至少需提前5天通知发包方检验时间，发包方根据需要参与检验。

5） 承包方须向发包方提供设计、制造、检验标准及检验项目表(含中检和出厂检验)，发包方有权对其进行补充和对设备的制造质量进行监制和抽检，对其检验结果指出整改意见，承包方须认真对待并及时整改。

6）业主和发包方在承包方开展工作期间，承包方应免费提供工作所需相应资料，并为业主和发包方提供工作和生活方便。

7）承包方在设备检验和中间监造时，若发包方未能及时到场，承包方的检验结果仍有效，承包方需将检测报告和结果以书面形式通报发包方。

8）设备抵达现场，承包方需在三天内派员到现场和发包方一起对设备进行清点和验收。若承包方未按时到达现场，视为承包方认可发包方的清点验收结果。

9）无论发包方、业主是否参与设备的监制、发货前的检验及现场开箱验收，均不能视为承包方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除承包方对设备质量、完整性的责任。

10）承包方不得使用贴牌产品。

7.设备与材料制造及检验标准

本合同实施中所采用的标准、规范等应以最新公布实施的为准，包含但不限于下列标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品检验 | YB/T036.1-92 |
| 2 | 焊接件 | YB/T036.11-92 |
| 3 | 机械加工件 | YB/T036.17-92 |
| 4 | 装配 | YB/T036.18-92 |
| 5 | 涂装 | YB/T036.19-92 |
| 6 | 管道与容器防锈 | YB/T036.20-92 |
| 7 | 包装 | YB/T036.21-92 |
| 8 | 钢结构、管道涂装技术规定 | YB/T9256-96 |
| 9 | 碳素结构钢 | GB700-88 |
| 10 | 碳钢焊条 | GB5117-85 |
| 11 | 除锈 | GB8923-88 |
| 12 | 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 | GB985-88 |
| 13 | 钢结构制造和安装施工规程 | BZQ(TJ)0048-94 |
| 14 | 钢结构涂装工程及验收规程 | BZQ(GJ)0011 |

8. 设备性能考核

8.1　设备外观：表面（内、外）不得有大于板材负偏差的划伤或焊接飞溅物。

8.2设备性能考核项目、内容、考核方法：

（1）生产过程全自动控制，满足生产节奏和产能。

（2）上料称量误差要求±5‰；

（3）非上料期间零漏料至上料主皮带；

（4）控制系统要有累计修正功能；

（5）满足超低排放要求。

8.3设备质量保证期：

设备质量保证期为本项目投产后12个月。在质保期内因设备质量问题造成设备损坏或不能正常使用时，承包方应及时负责免费修理和更换。

9.设备除锈、防腐、涂色

9.1金属表面处理

属新制作的钢结构件，表面必须应用喷射（喷砂或者喷丸）除锈，除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-88)标准Sa2 1/2级的要求。新品设备原则上要求达到标准Sa2 1/2级，不具备喷砂除锈条件的，必须达到St 3级。

9.2防腐涂料标准

| 标准3 | 环氧富锌防锈底漆 | Sa2.5/St 3 | 2 | 60μm | 重工业大气、化工大气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环氧云铁中间漆 |  | 1 | 30μm |  |
|  | 丙烯酸聚氨酯面漆 |  | 2 | 60μm |  |
|  | 漆膜总厚度 |  |  | 150μm |  |

9.3防腐涂装质量控制与验收

涂膜整体质量要求5-10年，3年内面漆不出现泛白、发黄、粉化现象，5年内涂膜不返锈，出现皱皮、龟裂、脱壳现象。

9.4涂漆要求

全部外露钢结构和其它金属面应刷涂经认可的油漆。

10.设备整散状态要求

（有如下状态的必需填写：①大型机电产品需要求施工单位现场装配。②非整体运输设备需要求施工单位现场装配。③需现场拼接再组装设备）

| 序号 | 位号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重量(t) | 供货状态 | 拼装责任主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 | 整体 | 散件 | 供应商 | 施工单位 |  |
| 1 | 略 | 料斗及其组件（Vu=10m3) | 套 | 1 |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 2 | 略 | 振动给料机 | 台 | 1 |  |  | √ |  | √ |  |  |

上表中仅列了主要设备，所有保证减量称重设施运转的设备或材料均由承揽方负责运到现场。

11.包装、运输、交付、售后

1）包装、运输和储存：

设备应按JB/ZQ 4286<<包装通用技术条件>>的要求进行包装。正确地标识零部件和各种材料，以便运输、安装和查找，并提供详细的装箱单，详细要求见商务合同。

运输时，长、大部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和磨擦，以免损伤。

储存：承包方应根据包装箱内所包装物品的特性，向发包方提供安全保存方法的说明。

2) 设备的供货交付时间、方式、地点按商务合同中相关条款执行。

3）现场调试及技术服务：承包方派有关技术人员到发包方施工现场为发包方进行技术服务及指导设备安装调试直至发包方热试车完毕。

4）设备交付后，如发现质量问题，承包方应迅速响应，8小时内提供解决方案；如需服务人员到项目现场解决，浙江省内厂商要求24小时内到达、省外厂商48小时内到达。

12.供货一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 料斗 | DWX-16 | 套 | 1 |  |
| 2 | 支撑平台、钢结构 | / | 套 | 1 |  |
| 3 | 限位装置 | / | 套 | 4 |  |
| 4 | 称重传感器 | DSR | 只 | 4 |  |
| 5 | 接线盒 | / | 只 | 1 |  |
| 6 | 称重控制器 | D805 | 台 | 1 |  |
| 7 | 仓壁振动器 | ZFB | 台 | 2 |  |
| 8 | 振动给料机 | DZG | 台 | 1 |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

备注：上表内供货明细由供货单位根据自身设计填写，并须经招标人确认。

# Text boxes

集

控

计量仪表

振动控制器

振动给料机